Проект No.658, 658М, 701 - "Отель"

|  | Северный флот | Тихоокеанский флот | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| В боевом составе | 0 | 0 | 0 |
| Выведенные из боевого состава | 6 | 2 | 8 |
| Утилизировано | 0 | 0 | 0 |
| Построено |  |  | 8 |

Основные технические характеристики:

| Длина: | 114.1 [142]m (127 m) | Водоизмещение: | 4 030/5 000 тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина: | 9.2 m | Макс. глубина погружения: | 300 m |
| Осадка: | 7.31 m [143](7.1 m) | Экипаж: | 128 |
| Скорость: | 26 узлов | Прочный корпус: | маломагнитнаясталь |

Количество отсеков - 10

Атомная энергоустановка

Атомная установка типа ВМА и модификации с двумя водо-водяными реакторами, с тепловой мощностью - 2 х 70 МВатт и с мощностью на валу - 17500 л.с.

Конструкторы

Гл. констр. - Ковалев С.Н.

Место постройки

Серия из 8 единиц строилась в 1958-1964 г.г. на ПО "Севмаш" (г.Молотовск, ныне г.Северодвинск). В период с 1963 по 1967 г. Шесть АПЛ класса "Отель", приписанных к Северному флоту, были модернизированы в г.Северодвинске под ракетный комплекс Д-4 для ракет типа Р-21 с дальностью стрельбы - 1400 км.[144] Две АПЛ класса "Отель", приписанные к Тихоокеанскому флоту, были в тот же период переоборудованы под торпедные на заводе в п.Большой Камень.

Места отстоя на СФ

СРЗ-10 ("Шквал") г.Полярный, СРЗ "Севморпуть" (г.Мурманск) и Гремиха.[145]

АПЛ класса "Отель"

Северный флот:

К-19,

заказ No.901. Заложена 17 октября 1958 года. Спущена на воду 8 апреля 1959 года. Принята в эксплуатацию 12 ноября 1960 года. 4 июля 1961 года на АПЛ произошла ядерная авария.[146] Это привело к вырезке реакторного отсека (No.901) и замене его на новый. Операция была проведена в г.Северодвинске в период с 1962 по 1964 г.г. Впоследствии два вырезанных реактора с невыгруженным ядерным топливом затопили в бухте Абросимова (архипелаг Новая Земля) в 1965 году.[147] 24.02.72 пожар при возвращении из боевой службы в Северной Атлантике. Погибло 28 человек.[148] Из-за высокой аварийности лодка получила название "Хиросима". АПЛ списана в 1991 г. Сейчас на отстое в акватории СРЗ-10 в г.Полярный.[149]

К-33,

заказ No.902. Принята в эксплуатацию 5 июля 1961 г. Списана в период с 1988 по 1990 г.

К-16,

заказ No.905. Принята в эксплуатацию 15 июня 1963 г. Списана в период с 1988 по 1990 г.

К-40,

заказ No.904. Принята в эксплуатацию 28 декабря 1962 г. С 1977 г. корабль связи КС-40. Списана в период с 1988 по 1990 г.

К-149,

заказ No.907. ("Украинский Комсомолец"). Принята в эксплуатацию 12 февраля 1964 г. Списана в период с 1988 по 1990 г.

К-145,

заказ No.906. Принята в эксплуатацию 19 декабря 1963 г. Списана в период с 1988 по 1990 г. Находится на отстое в г.Мурманске на СРЗ ВМФ "Севморпуть".[150]

Тихоокеанский флот:

К-55,

заказ No.903. Принята в эксплуатацию 12 августа 1962 г. АПЛ выведена из боевого состава и на данный момент находится на отстое в г.Павловск.[151]

К-178,

заказ No.908. Принята в эксплуатацию 30 июня 1964 г. АПЛ выведена из боевого состава и на данный момент находится на отстое в г.Павловске.[152]

Ссылки:

[142] Для проекта 701 - 127 м. вернуться к тексту

[143] Для проекта 701 - 7,1 м. вернуться к тексту

[144] "Красная звезда", 28.01.95. Выдержки из книги Г.Костева "Послевоенная история ВМФ". вернуться к тексту

[145] Kvarner Moss Technology a.s., Disposal of Russian Nuclear Submarines, January 19, 1996. вернуться к тексту

[146] "Правда", 1.07.91 и "Красная Звезда", 26.12.92. вернуться к тексту

[147] Яблоков А.В., "Факты и проблемы, связанные с захоронением радиоактивных отходов в морях, омывающих территорию Российской Федерации", М., 1993 г. вернуться к тексту

[148] "Атомная подводная эпопея", Мормуль Н., Жильцов Л., Осипенко Л., М., 1994 г. вернуться к тексту

[149] Мормуль Н.Г., 1995 г. вернуться к тексту

[150] См. выше. вернуться к тексту

[151] "Проблемы Тихоокеанского флота: радиоактивные отходы, утилизация АПЛ, безопасность ядерного топлива", Д.Хэндлер, Greenpeace, 27.10.94. вернуться к тексту

[152] См. выше. вернуться к тексту